## Slide 1
Fundamentos de Redes
Capa de red
Daniel Barragán C.
daniel.barragan@correounivalle.edu.co
Lunes y Miércoles 3:00 pm a 5:00 pm – Edificio 331 Oficina 2114

## Slide 2: http://eisc.univalle.edu.co/cursos/web/ver/750001M/7
Capa de red

## Slide 3: Agenda
Introducción
Tipos de servicio
Enrutamiento
Enrutamiento Jerárquico
IP (Internet Protocol)
Enrutamiento en Internet
Multicast

## Slide 4: Introducción
Selecciona una ruta entre dos sistemas que pueden estar ubicados en zonas geográficas distintas
Provee un servicio llamado del mejor esfuerzo (no garantiza tiempo de entrega, ni orden de llegada, ni incluso la llegada)

## Slide 5: Tipos de Servicio
Datagramas
Cada paquete se encamina independientemente, sin que el origen y el destino tengan que pasar por un establecimiento de comunicación previo
Es un tipo de servicio no orientado a conexión

## Slide 6: Tipos de Servicio
Datagramas

## Slide 7: Tipos de Servicio
Circuitos Virtuales
Dos equipos que quieran comunicarse tienen que empezar por establecer una conexión. Durante este establecimiento de conexión, todos los routers reservarán recursos para ese circuito virtual específico
Es un servicio orientado a conexión

## Slide 8: Tipos de Servicio
Circuitos Virtuales

## Slide 9: Enrutamiento
Las técnicas de enrutamiento se basan en el estado de la red, el cual es dinámico
El problema consiste en encontrar un camino óptimo entre un origen y un destino. La selección óptima de este camino puede tener diferentes criterios

## Slide 10: Enrutamiento
Cual es el camino más corto entre A y F ?

## Slide 11: Enrutamiento
Los algoritmos de enrutamiento son principalmente de dos tipos:
Link State Routing
Distance Vector Routing

## Slide 12: Enrutamiento
Link State Routing
Un ejemplo de este tipo de algoritmo es el algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo es iterativo y calcula el camino más corto de un nodo a cualquier otro nodo en la red

## Slide 13
Paso | N | D(B), p(B) | D(C), p(C) | D(D), p(D) | D(E), p(E) | D(F), p(F)
0 | A | 2,A | 5,A | 1,A | inf | Inf
N: Conjunto de Nodos
D(X): Costo mínimo
p(X): Nodo previo

## Slide 14
Paso | N | D(B), p(B) | D(C), p(C) | D(D), p(D) | D(E), p(E) | D(F), p(F)
0 | A | 2,A | 5,A | 1,A | inf | Inf
1 | AD | 2,A | 4,D |  | 2,D | Inf
N: Conjunto de Nodos
D(X): Costo mínimo
p(X): Nodo previo

## Slide 15
Paso | N | D(B), p(B) | D(C), p(C) | D(D), p(D) | D(E), p(E) | D(F), p(F)
0 | A | 2,A | 5,A | 1,A | inf | Inf
1 | AD | 2,A | 4,D |  | 2,D | Inf
2 | ADE | 2,A | 3,E |  |  | 4,E
N: Conjunto de Nodos
D(X): Costo mínimo
p(X): Nodo previo

## Slide 16
Paso | N | D(B), p(B) | D(C), p(C) | D(D), p(D) | D(E), p(E) | D(F), p(F)
0 | A | 2,A | 5,A | 1,A | inf | Inf
1 | AD | 2,A | 4,D |  | 2,D | Inf
2 | ADE | 2,A | 3,E |  |  | 4,E
3 | ADEB |  | 3,E |  |  | 4,E
N: Conjunto de Nodos
D(X): Costo mínimo
p(X): Nodo previo

## Slide 17
Paso | N | D(B), p(B) | D(C), p(C) | D(D), p(D) | D(E), p(E) | D(F), p(F)
0 | A | 2,A | 5,A | 1,A | inf | Inf
1 | AD | 2,A | 4,D |  | 2,D | Inf
2 | ADE | 2,A | 3,E |  |  | 4,E
3 | ADEB |  | 3,E |  |  | 4,E
4 | ADEBC |  |  |  |  | 4,E
N: Conjunto de Nodos
D(X): Costo mínimo
p(X): Nodo previo

## Slide 18
Paso | N | D(B), p(B) | D(C), p(C) | D(D), p(D) | D(E), p(E) | D(F), p(F)
0 | A | 2,A | 5,A | 1,A | inf | Inf
1 | AD | 2,A | 4,D |  | 2,D | Inf
2 | ADE | 2,A | 3,E |  |  | 4,E
3 | ADEB |  | 3,E |  |  | 4,E
4 | ADEBC |  |  |  |  | 4,E
5 | ADEBCF |  |  |  |  | 
N: Conjunto de Nodos
D(X): Costo mínimo
p(X): Nodo previo

## Slide 19: Enrutamiento
Link State Routing
A partir de la tabla anterior para ir de A hacia F:
El camino de A hacia F con el menor costo es de 4 unidades y tiene como predecesor E
El camino de A hacia E con el menor costo es de 2 unidades y tiene como predecesor D
El camino de A hacia D con el menor costo es de 1 unidad y tiene como predecesor A

## Slide 20: Enrutamiento
Link State Routing ( Ejercicio )
Calcule el camino mas corto desde F hacia los demás nodos, siguiendo el proceso descrito anteriormente

## Slide 21: Enrutamiento
Link State Routing ( Fallos )

## Slide 22: Enrutamiento
Distance Vector Routing
Un ejemplo de este tipo de algoritmo es el algoritmo de Bellman-Ford. Este algoritmo es iterativo y opera de forma distribuida, de modo que al final se conocen los caminos mas cortos entre todos los nodos de la red

## Slide 23
Tabla Nodo X |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | inf | inf | Inf
 | Z | inf | inf | inf
Desde
Tabla Nodo Y |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | inf | inf | Inf
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | inf | inf | inf
Desde
Tabla Nodo Z |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | inf | inf | Inf
 | Y | inf | Inf | Inf
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde

## Slide 24
Tabla Nodo X |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | inf | inf | Inf
 | Z | inf | inf | inf
Desde
Tabla Nodo Y |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | inf | inf | Inf
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | inf | inf | inf
Desde
Tabla Nodo Z |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | inf | inf | Inf
 | Y | inf | Inf | Inf
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo X |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 |  | 
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo Y |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y |  | 0 | 
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo Z |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z |  |  | 0
Desde
d(x,y)=2
d(x,z)+d(z,y) = 7 + 1 = 8
d(x,z)=7
d(x,y)+d(y,z) = 2 + 1 = 3

## Slide 25
Tabla Nodo X |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | inf | inf | Inf
 | Z | inf | inf | inf
Desde
Tabla Nodo Y |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | inf | inf | Inf
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | inf | inf | inf
Desde
Tabla Nodo Z |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | inf | inf | Inf
 | Y | inf | Inf | Inf
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo X |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 3
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo Y |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y |  | 0 | 
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo Z |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z |  |  | 0
Desde
d(y,x)=2
d(y,z)+d(z,x) = 1 + 7 = 8
d(y,z)=1
d(y,x)+d(x,z) = 2 + 7 = 9

## Slide 26
Tabla Nodo X |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | inf | inf | Inf
 | Z | inf | inf | inf
Desde
Tabla Nodo Y |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | inf | inf | Inf
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | inf | inf | inf
Desde
Tabla Nodo Z |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | inf | inf | Inf
 | Y | inf | Inf | Inf
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo X |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 3
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo Y |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo Z |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z |  |  | 0
Desde
d(z,x)=7
d(z,y)+d(y,x) = 1 + 2 = 3
d(z,y)=1
d(z,x)+d(x,y) = 7 + 2 = 9

## Slide 27
Tabla Nodo X |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | inf | inf | Inf
 | Z | inf | inf | inf
Desde
Tabla Nodo Y |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | inf | inf | Inf
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | inf | inf | inf
Desde
Tabla Nodo Z |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | inf | inf | Inf
 | Y | inf | Inf | Inf
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo X |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 3
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo Y |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo Z |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 3 | 1 | 0
Desde

## Slide 28
Tabla Nodo X |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | inf | inf | Inf
 | Z | inf | inf | inf
Desde
Tabla Nodo Y |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | inf | inf | Inf
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | inf | inf | inf
Desde
Tabla Nodo Z |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | inf | inf | Inf
 | Y | inf | Inf | Inf
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo X |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 3
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo Y |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo Z |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 3 | 1 | 0
Desde

## Slide 29
Tabla Nodo X |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | inf | inf | Inf
 | Z | inf | inf | inf
Desde
Tabla Nodo Y |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | inf | inf | Inf
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | inf | inf | inf
Desde
Tabla Nodo Z |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | inf | inf | Inf
 | Y | inf | Inf | Inf
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo X |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 3
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo Y |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 7 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo Z |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 7
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 3 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo X |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 3
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 3 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo Y |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 3
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 3 | 1 | 0
Desde
Tabla Nodo Z |  |  |  | 
 | costo hacia |  |  | 
 |  | X | Y | Z
 | X | 0 | 2 | 3
 | Y | 2 | 0 | 1
 | Z | 3 | 1 | 0
Desde

## Slide 30: Enrutamiento
Distance Vector Routing ( Ejercicio )
Calcule las tablas de distancia, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente

## Slide 31: Enrutamiento
Distance Vector Routing ( Fallos )

## Slide 32: Enrutamiento
Distance Vector Routing ( Fallos )

## Slide 33: Enrutamiento Jerárquico
A mayor cantidad de enrutadores, mayor tiempo necesario para calcular el camino óptimo

## Slide 34: Enrutamiento Jerárquico
Los enrutadores son agrupados por regiones o sistemas autónomos (SA)
Los enrutadores que intercambian información entre regiones o SA son llamados enrutadores de puerta de enlace

## Slide 35: Enrutamiento Jerárquico
Las regiones o SA emplean algoritmos de enrutamiento tipo Link State o Distance Vector. Los enrutadores de puerta de enlace emplean el algoritmo de enrutamiento inter-autónomo

## Slide 36: IP (Internet Protocol)
La Internet es una red de datagramas
La internet es un sistema no orientado a conexión, es importante comprender la forma de identificar el origen y el destino de las comunicaciones vía Internet

## Slide 37: IP (Internet Protocol)
La entidad encargada de la asignación de direcciones IP y el servicio de registro de nombres de dominio es la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).
Notes: Actualmente existen cinco RIRs en funcionamiento:
American Registry for Internet Numbers (ARIN) para el norte de América.
RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) para Europa, el Oriente Medio y Asia Central.
Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC) para Asia y la Región Pacífica.
Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry (LACNIC) para América latina y el Caribe.
African Network Information Centre (AfriNIC) para África.

## Slide 38: IP (Internet Protocol)
Existen dos versiones de IP para el direccionamiento del origen y destino en la Internet, la versión 4 y la versión 6

## Slide 39: IP (Internet Protocol)
Datagrama IPv4

## Slide 40: IP (Internet Protocol)
Datagrama IPv4
Differentiated Services Code Point
Explicit Congestion Notification
Internet Header Length

## Slide 41: IP (Internet Protocol)
Version: version del protocolo IP
IHL: Internet Header Length, longitud del header en palabras de 32bits
DSCP: http://tools.ietf.org/html/rfc2474
ECN: http://tools.ietf.org/html/rfc3168
TL: Longitud total del paquete en bytes
Identification: identifica los fragmentos de un datagrama IP
Flags: bit 1: no fragmentar, bit 2: mas fragmentos
Fragment Offset: Es un desplazamiento relativo al primer paquete
TTL: Corresponde al número de enrutadores que el paquete puede atravesar
Protocol: http://tools.ietf.org/html/rfc790
Header Checksum: Usado para corrección de error del header
Source Address: Dirección IP fuente
Destination Address: Dirección IP destino
Options: Opciones
Padding: Relleno a 32 bits

## Slide 42: IP (Internet Protocol)
Clases de IP

## Slide 43: IP (Internet Protocol)
Clases de IP

## Slide 44: IP (Internet Protocol)
Tipos de Encaminamiento
Encaminamiento con clase (classful routing)
Encaminamiento sin clase (classless routing)

## Slide 45: IP (Internet Protocol)
Encaminamiento con clase (classful routing):
Emplea el concepto de clases para la asignación de direcciones IP para redes y direcciones para equipos
Problema:
Identifique a partir de la dirección de red 192.168.1.0:
la cantidad de equipos en la red, el rango de direcciones, la dirección de broadcast y la mascara de red

## Slide 46: IP (Internet Protocol)
Solución:
Dirección de red: 192.168.1.0 (Clase C)
Cantidad de equipos en la red: 254 ( 2^8-2)
Rango de direcciones IP: 192.168.1.1-254
Dirección de Broadcast: 192.168.1.255
Mascara de red: 255.255.255.0

## Slide 47: IP (Internet Protocol)
Encaminamiento sin clase (classless routing)
Emplea un concepto llamado subneteo para la asignación de direcciones IP para redes y direcciones para equipos
http://www.ietf.org/rfc/rfc950.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1878.txt

## Slide 48: IP (Internet Protocol)
Problema:
Nos dan la dirección de red Clase C 192.168.1.0 /24 para obtener mediante subneteo 4 subredes con un mínimo de 50 hosts por subred.

## Slide 49: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 50: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 51: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 52: IP (Internet Protocol)
Problema:
Nos dan la dirección de red Clase B 132.18.0.0 /16 para obtener mediante subneteo un mínimo de 50 subredes y 1000 hosts por subred.

## Slide 53: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 54: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 55: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 56: IP (Internet Protocol)
Problema:
Nos dan la dirección de red Clase A 10.0.0.0 /8 para obtener mediante subneteo un mínimo de 7 subredes

## Slide 57: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 58: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 59: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 60: IP (Internet Protocol)
Subneteo con VLSM (Mascara de Longitud Variable)
El proceso de VLSM toma una dirección de red o subred y la divide en subredes más pequeñas adaptando las máscaras según las necesidades de hosts de cada subred, generando una máscara diferente para las distintas subredes de una red

## Slide 61: IP (Internet Protocol)
Problema:
Dada la siguiente topología y la dirección IP 192.168.1.0/24, se nos pide que por medio de subneteo con VLSM obtengamos direccionamiento IP para los hosts de las 3 subredes, las interfaces Ethernet de los routers y los enlaces seriales entre los routers.

## Slide 62: IP (Internet Protocol)

## Slide 63: IP (Internet Protocol)

## Slide 64: IP (Internet Protocol)
Solución:
Red 2: 100 host + 2 (red y broadcast) + 1(Ethernet) = 103 direcciones Red 3: 50 host + 2 (red y broadcast) + 1(Ethernet) = 53 direcciones Red 1: 20 host + 2 (red y broadcast) + 1(Ethernet) = 23 direcciones
Total Redes: 103 + 53 + 23 = 179 direcciones
Enlace A: 2 + 2 (red y broadcast) = 4 direcciones Enlace B: 2 + 2 (red y broadcast) = 4 direcciones Enlace C: 2 + 2 (red y broadcast) = 4 direcciones
Total Enlaces: 4 + 4 + 4 = 12 direcciones
Total Redes + Total Enlaces: 179 + 12 = 191 direcciones

## Slide 65: IP (Internet Protocol)
Solución:
21 = 2 Direcciones (ninguna asignable) 22 = 4 Direcciones (2 direcciones asignables) 23 = 8 Direcciones (6 direcciones asignables) 24 = 16 Direcciones (14 direcciones asignables) 25 = 32 Direcciones (30 direcciones asignables) 26 = 64 Direcciones (62 direcciones asignables) 27 = 128 Direcciones (126 direcciones asignables)

## Slide 66: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 67: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 68: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 69: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 70: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 71: IP (Internet Protocol)
Problema:
Dada la siguiente topología y la dirección IP de subred 172.16.128.0 /17, debemos mediante subneteo con VLSM obtener direccionamiento IP para los hosts de las 8 redes, las interfaces Ethernet de los routers y los enlaces seriales entre los routers.

## Slide 72: IP (Internet Protocol)

## Slide 73: IP (Internet Protocol)

## Slide 74: IP (Internet Protocol)
Solución:
Red 3: 5000 hosts + 2 (red y broadcast) + 1 (Ethernet) = 5003 direcciones Red 5: 4000 hosts + 2 (red y broadcast) + 1 (Ethernet) = 4003 direcciones Red 4: 3000 hosts + 2 (red y broadcast) + 1 (Ethernet) = 3003 direcciones Red 1: 3000 hosts + 2 (red y broadcast) + 1 (Ethernet) = 3003 direcciones Red 6: 1500 host s + 2 (red y broadcast) + 1 (Ethernet) = 1503 direcciones Red 2: 1500 hosts + 2 (red y broadcast) + 1 (Ethernet) = 1503 direcciones Red 8: 600 host s + 2 (red y broadcast) + 1 (Ethernet) = 603 direcciones Red 7: 250 hosts + 2 (red y broadcast) + 1 (Ethernet) = 253 direcciones
Total Redes: 5003 + 4003 + 3003 + 3003 + 1503 + 1503 + 603 + 253 = 18.874

## Slide 75: IP (Internet Protocol)
Solución:
Enlace A: 2 + 2 (red y broadcast) = 4 direcciones Enlace B: 2 + 2 (red y broadcast) = 4 direcciones Enlace C: 2 + 2 (red y broadcast) = 4 direcciones Enlace D: 2 + 2 (red y broadcast) = 4 direcciones Enlace E: 2 + 2 (red y broadcast) = 4 direcciones Enlace F: 2 + 2 (red y broadcast) = 4 direcciones Enlace G: 2 + 2 (red y broadcast) = 4 direcciones Enlace H: 2 + 2 (red y broadcast) = 4 direcciones Total Enlaces: 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 32 direcciones
Total Redes + Total Enlaces: 18.874 + 32 = 18.906 direcciones

## Slide 76: IP (Internet Protocol)
Solución:
21 = 2 Direcciones (ninguna asignable) 22 = 4 Direcciones (2 direcciones asignables) 23 = 8 Direcciones (6 direcciones asignables) 24 = 16 Direcciones (14 direcciones asignables) 25 = 32 Direcciones (30 direcciones asignables) 26 = 64 Direcciones (62 direcciones asignables) 27 = 128 Direcciones (126 direcciones asignables) 28 = 256 Direcciones (254 direcciones asignables) 29 = 512 Direcciones (510 direcciones asignables) 210 = 1024 Direcciones (1022 direcciones asignables) 211 = 2048 Direcciones(2046 direcciones asignables) 212 = 4096 Direcciones (4094 direcciones asignables) 213 = 8192 Direcciones (8190 direcciones asignables)

## Slide 77: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 78: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 79: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 80: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 81: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 82: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 83: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 84: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 85: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 86: IP (Internet Protocol)
Solución:

## Slide 87: IP (Internet Protocol)
Datagrama IPv6

## Slide 88: Enrutamiento en Internet
La internet consiste de sistemas autónomos (SA) interconectados. El administrador de cada sistema autónomo escoge un algoritmo de enrutamiento para su región

## Slide 89: Enrutamiento en Internet
Los algoritmos de enrutamiento empleados para sistemas autónomos son:
RIP (Routing Information Protocol): Se basa en el algoritmo de distance vector. Limita el diámetro de la red a 15 saltos. Los enrutadores intercambian las tablas de enrutamiento con sus vecinos
IGRP: (Internal Gateway Routing Protocol): Se basa en el algoritmo de distance vector. Es propietario de Cisco

## Slide 90: Enrutamiento en Internet
OSPF (Open Shortest Path First): Se basa en el algoritmo de link state. Cada enrutador construye un mapa entero de la red. Permite asignar diferentes caminos a un datagrama. La información de enrutamiento requiere de autenticación. Permite asignar calidad de servicio a diferentes tipos de tráfico

## Slide 91: Enrutamiento en Internet
Para conectar los sistemas autónomos se emplea el algoritmo BGP
BGP (Border Gateway Protocol): A diferencia de los otros algoritmos de enrutamiento no propaga costos sino caminos; es decir; la ruta de enrutadores hasta un sistema autónomo determinado. Es de criterio del administración de cada sistema autónomo rechazar ciertas rutas

## Slide 92: Multicast
La comunicación entre un emisor y un receptor emplea direcciones IP del tipo Unicast, para varios receptores se emplean direcciones del tipo Multicast

## Slide 93: Multicast
Se emplea un identificador de grupo por medio de una dirección IP de clase D

## Slide 94: Multicast
El objetivo del enrutamiento Multicast es encontrar el árbol que conecta todos los enrutadores que tienen equipos pertenecientes al grupo Multicast

## Slide 95: Bibliografía
Computer Networking: A Top-Down Approach
Sexta Edición (2012)
James F. Kurose and Keith W. Ross
Using Snort and Ethereal to Master The 8 Layers Of An Insecure Network
Primera Edición (2006)
Michael Gregg, Stephen Watkins, George Mays, Chris Ries, Ronald M. Bandes, Brandon Franklin

## Slide 96: Asesorías
daniel.barragan@correounivalle.edu.co
Edificio 331 – Oficina 2114
Lunes y Miércoles 2:00 pm – 5:00 pm

## Slide 98: Enrutamiento (Anexo)
Distance Vector Routing
Otra forma de representar el algoritmo gráficamente es como se muestra en la siguiente figura.

## Slide 99: Enrutamiento (Anexo)
Distance Vector Routing
Interpretación: Estando en E, si el primer movimiento fue hacia B, el costo del camino mas corto hacia A es 14 (8+1+2+2+1)

## Slide 100: Enrutamiento (Anexo)
En la gráfica se puede observar la convergencia del algoritmo (empleando la nueva representación) para el mismo ejemplo tratado en clase

## Slide 101: Enrutamiento (Anexo)
Note que en un comienzo se marcan como infinitos los caminos para los que se desconoce su costo

## Slide 102: Enrutamiento (Anexo)
Problema
Empleando la nueva representación, muestre la convergencia del algoritmo para la topología que se muestra en la figura